## Slide 1
Основные подходы к разработке локальных нормативных актов по обеспечению СИЗ работников энергетической отрасли
Боровкова Анастасия Михайловна ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

## Slide 2
Диаграмма распределения долей причин несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в 2023 г.
Chart: 
| 01 Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования | 02 Несовершенство технологического процесса | 03 Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования | 05 Нарушение технологического процесса | 08 Неудовлетворительная организация производства работ | 09 Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест | 10 Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда | 11 Неприменение работником средств индивидуальной защиты | 12 Неприменение средств коллективной защиты | 13 Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда | 15 Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев
 | 0.043243 | 0.059459 | 0.016216 | 0.032432 | 0.48108 | 0.021622 | 0.048649 | 0.091892 | 0.032432 | 0.086486 | 0.086486

## Slide 3
Изменения в Трудовом кодексе
  Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств»
Единые типовые нормы выдачи СИЗ и СС (ЕТН)
  На основании ЕТН
  Результатов оценки специальных условий труда
  Результатов оценки профессиональных рисков
  Мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников
Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств работникам
  Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами
Правила обеспечения СИЗ и СС
  Требования организации процесса обеспечения работников СИЗ
Порядок обеспечения работников СИЗ и СС в организации

## Slide 4
Порядок обеспечения работников СИЗ и СС
Анализ существующих ЛНА организации, регламентирующих обеспечение работников СИЗ в части:
Результатов СОУТ, ОПР, производственного контроля
Распределения обязанностей и ответственности структурных подразделений и должностных лиц за этапы обеспечения работников СИЗ и СС
Видов работ, технологических карт и проектов производства работ
Штатных расписаний
Сравнительный анализ требований НПА и ЛНА в области обеспечения СИЗ
Перечень наименований профессий и должностей организации, для которых необходима разработка норм выдачи СИЗ и СС
Перечень типовых опасностей (профрисков), характерных для должностей/профессий работников
Порядок обеспечения работников СИЗ и СС

## Slide 5
Структура порядка обеспечения работников СИЗ и СС (СТО)
Назначение и область применения
Нормативные документы
Термины, определения и сокращения
Общие положения
Распределение обязанностей и ответственности структурных подразделений и должностных лиц за этапы обеспечения работников СИЗ и СС
Обеспечение работников СИЗ и СС
Контроль и взаимодействие со сторонними организациями, выполняющими работы по договору подряда, в части применения их работниками СИЗ
Входной контроль качества СИЗ и СС
Выдача средств СИЗ и СС, Контроль обеспечения и правильности применения на рабочих местах СИЗ и СС
  Учет, хранение, уход и ремонт за СИЗ и СС, выявление повреждений в процессе эксплуатации
  Вывод из эксплуатации и утилизация СИЗ и СС
  Информирование работников о порядке обращения с СИЗ и СС
Выявление потребности в обеспечении работников СИЗ и СС

## Slide 6
Структура порядка обеспечения работников СИЗ и СС (СТО)
Нормы бесплатной выдачи СИЗ (Форма)
Перечень СИЗ, подлежащих испытаниям и (или) проверке
Сроки нормативной эксплуатации одежды специальной и обуви специальной
для защиты от пониженных температур с учетом климатических поясов
Климатические пояса
Алгоритм обеспечения работников структурных подразделений филиалов и ДО
Журнал регистрации результатов входного контроля СИЗ
Личная карточка учета выдачи СИЗ
Карточка учета выдачи дежурных СИЗ
Акт осмотра СИЗ не пригодных для дальнейшего использования
ПРИЛОЖЕНИЯ

## Slide 7
Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств (приказ Минтруда N 767н от 29.10.2021)
Приложение 1
Перечень профессий (должностей) с минимальным перечнем обязательных к выдачи СИЗ (5357 профессий) ( не включены СИЗ от пониженных температур, не включены СИЗ для ИТР, не включены СИЗ от падения с высоты)
Приложение 2
Перечень опасностей с рекомендованным перечнем СИЗ, которые способны снизить или исключить воздействие опасного или вредного фактора на работника
(20 групп опасностей, 119 опасных событий)
Приложение 3
Нормы выдачи дерматологических средств индивидуальной защиты и смывающих средств в зависимости от характера производственных загрязнений (таблица 1 – от характера производственных загрязнений, таблица 2 – в зависимости от вида работ)

## Slide 8
Нормы выдачи СИЗ и СС в организации
Типовые НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СИЗ И СС в организации
Определение норм выдачи и сроков носки (эксплуатации) СИЗ
Профессия работников
Результаты СОУТ и ОПР, ПОТ, НДТ
Производственные загрязнители, виды работ
Подбор СИЗ для наименований профессий (должностей) из приложения 1 ЕТН
Подбор СИЗ по условиям труда из приложения 2 ЕТН
Подбор ДСИЗ и СС по типам загрязнений и/или видов работ из приложения 3 ЕТН
Перечень профессий (должностей) работников с указанием типов СИЗ и СС
Перечень наименования СИЗ с указанием данных о конструкции, классе защиты по ГОСТ, конструкции, комплектности
Соответствие классов защиты, эксплуатационных уровней защиты, особенностей конструкции, комплектности СИЗ условиям труда работника, характеру опасностей, продолжительности работы, индивидуальным особенностям, совместимости с другими СИЗ
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» , ГОСТы, ЛНА, содержащие технические характеристики, требования к СИЗ
НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СИЗ И СС в структурных подразделениях

## Slide 9
Нормы бесплатной выдачи СИЗ работником
Наименова- ние профессии (должности) | Тип СИЗ | Наименование СИЗ (с указанием конкретных данных о конструкции, классе защиты, категориях эффективности и/или эксплуатационных уровнях) | Нормы выдачи на год | Основание выдачи СИЗ
Электро-монтер по ремонту воздушных линий электро-передачи | Одежда специальная защитная | Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги (куртка, брюки): уровень защиты в зависимости от падающей энергии электрической дуги в кал/см2 | 1 шт. на 2 года | приложение № 1 к Приказу Минтруда России от 29.10.2021 № 767н, п. 5293
 |  | Белье специальное термостойкое для защиты от термических рисков электрической дуги (фуфайка не менее 1 уровня защиты/фуфайка-свитер не менее 1 уровня защиты, кальсоны/панталоны, не менее 1 уровня защиты) | 4 шт. на год | 
 | Средства защиты ног | Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, термических рисков электрической дуги: полусапоги | 1 пара на год | 
 |  | Обувь специальная диэлектрическая | дежурная, опр. документами изготовителя | 
 | Средства защиты рук | Перчатки термостойкие для защиты от термических рисков электрической дуги | 6 пар на год | 
 |  | Перчатки специальные диэлектрические | дежурные, опр. документами изготовителя | 
 | Средства защиты головы | Подшлемник термостойкий для защиты от термических рисков электрической дуги, 1 уровень защиты | 1 шт. на год | 
 |  | Каска защитная от повышенных температур | 1 шт. на 2 года | 
 | Средства защиты лица | Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой | 1 шт. на 2 года | 

## Slide 10
Нормы бесплатной выдачи СИЗ работником
Наименова-ние профессии (должности) | Тип СИЗ | Наименование СИЗ (с указанием конкретных данных о конструкции, классе защиты, категориях эффективности и/или эксплуатационных уровнях) | Нормы выдачи на год | Основание выдачи СИЗ
Электро-монтер по ремонту воздушных линий электро-передачи | При идентификации на рабочем месте опасностей, связанных с воздействием: термических рисков электрической дуги и биологического фактора, наличия на рабочем месте паукообразных и кровососущих насекомых, способных являться переносчиками тяжелых инфекций (взамен соответствующих СИЗ, обеспечивающих защиту от указанных опасностей по отдельности): |  |  | 
 | Одежда специальная защитная | Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги, вредных биологических факторов паукообразных (клещей) и насекомых (куртка, брюки): уровень защиты в зависимости от падающей энергии электрической дуги в кал/см2 | 1 шт. на 2 года | приложение № 2 к Приказу Минтруда России от 29.10.2021 № 767н, п. 3.5; 8.3
 | Средства защиты ног | Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, термических рисков электрической дуги, вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых): полусапоги | 1 пара на год | 
 | Средства защиты головы | Головной убор (накомарник или сетка наголовная) для защиты от вредных биологических факторов (кровососущих насекомых), термостойкий | 1 шт. на год | приложение № 2 к Приказу Минтруда России от 29.10.2021 № 767н, п. 3.6; 8.3
 | При идентификации на рабочем месте опасности, связанной с воздействием повышенных концентраций паров вредных жидкостей, газов в воздухе рабочей зоны (а также пыль, туман, дым), дополнительно: |  |  | 
 | Средства защиты органов дыхания | Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски | опр. документами изготовителя | приложение № 2 к Приказу Минтруда России от 29.10.2021 № 767н, п.6.4.1

## Slide 11
Нормы бесплатной выдачи СИЗ и СС работниками позволяют:
обеспечить аналогичную или улучшенную защиту работников
не выдавать избыточных СИЗ работникам при низком уровне риска, но при этом выдавать СИЗ при наличии реальных рисков
формировать перечень СИЗ только с учетом второго приложения, то есть на основании ОПР и СОУТ
обеспечивать СИЗами руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, бригадиров, мастеров на основании анализа реальной необходимости в них

## Slide 12
Спасибо за внимание!