## Slide 1
Построение цифровых интеллектуальных систем учёта, диспетчеризации и телемеханики
Группа Компаний «Системы и Технологии»
2024 г.

## Slide 2: О компании «Системы и Технологии»
20 000 +
Проектов в России и СНГ
100+
Модификаций продукции
300 +
Высококвалифицированных сотрудников
Комплексные решения в области автоматизации и диспетчеризации объектов энергетики, промышленности и ЖКХ.
ООО «АСТЭК» — инновационная IT-компания.
Разработка системных решений и отраслевого программного обеспечения: «Пирамида 2000», «Пирамида-Сети», «Пирамида 2.0».
АО ГК «Системы и Технологии» –
связующее звено Группы Компаний, признанный интегратор в области построения сложных инженерных систем.
ООО Завод «Промприбор» — производитель оборудования.
Разработка и выпуск спец. оборудования для систем телемеханики и учёта энергоресурсов на базе контроллеров «SM160-02М» и счётчиков электроэнергии «КВАНТ».

## Slide 3
Интеллектуальные системы учёта энергоресурсов
Системы диспетчеризации и телемеханики
Единые центры сбора и обработки данных
Концепции развития систем учёта и автоматизации
Построение цифровых систем для энергетики, промышленности и городской инфраструктуры
30+ лет работы
50 компаний-партнёров
20 000+ проектов
100+ модификаций продукции
85 регионов России и страны СНГ
Лицензия ФСБ РФ по криптографической защите информации (рег. №78/20H от 13.11.2020 г.) и по защите гос. тайны (рег. №1535 от 25.12.2019 г.). Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (рег. № Л024-00107-77/01367096 от 26.08.2024) и по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (рег. №1778 от 14.07.2017).
Собственное производство, российское ПО, полный цикл интеграции разработанных решений
О компании «Системы и Технологии»

## Slide 4
Российское прикладное ПО «Пирамида»
Цифровые приборы учёта электроэнергии
Интеллектуальные контроллеры
Устройства телемеханики и диспетчеризации
Программно-технические комплексы
Программно-аппаратные комплексы уровня ИВК
Шкафы автоматизированного управления освещением
Оборудование связи
Собственная разработка оборудования и ПО

## Slide 5
Проектирование и разработка
Производство продукции и ПО
Внедрение на объекте
Сервисное обслуживание
Техническая поддержка
Многоуровневое обучение
Готовые решения «под ключ»

## Slide 6
Нам доверяют

## Slide 7
Использование единого контроллера (УСПД) под задачи АСКУЭ и диспетчеризации.
Возможность наращивания объёма дискретных сигналов типа «сухой контакт», за счёт подключения дополнительных модулей ввода-вывода.
Возможность подключения цифровых модулей диспетчеризации объекта (МИП, контроллер ячейки).
Передача информации в несколько направлений (в ИВК АСКУЭ и ОИК) по запросу или по расписанию, спорадически по событию.
Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах ТП.
Контроль положения коммутационных аппаратов на ТП.
Выполнение команд телеуправления с верхнего уровня.
Контроль текущих параметров электрической сети (ток /напряжение/мощность).
Приём сигналов точного времени с вышестоящего уровня или от устройства синхронизации времени. Синхронизация локальных устройств.
Ключевые особенности:
Комплексное решение по построению ИСУЭ и диспетчеризации

## Slide 8
Универсальное УСПД под задачи учёта и диспетчеризации
Соответствует требованиям ПП РФ №890 от 19 июня 2020 г.
Автоматизированный сбор данных с приборов учёта энергоресурсов.
Поддержка более 200 типов приборов учёта различных производителей.
Передача данных с уровня объекта в несколько направлений ИВК ВУ АСКУЭ и АСДУ по стандартным протоколам.
Ввод телесигнализации и телеизмерений с возможностью расширения.
Защита от несанкционированного доступа с помощью паролей.
Встроенное ПО под управлением ОС Linux.
Технологии передачи данных: GSM (CSD/GPRS), Ethernet (TCP/IP), PLC PRIME, RF-433, RF-868.
Удалённое конфигурирование по каналам связи стандарта GSM (CSD/GPRS) и Ethernet (TCP/IP).
Протоколы обмена: СПОДЭС. МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-5-103, МЭК 61850-8-1, МЭК 62056 (DLMS/COSEM), Modbus/TCP, Modbus/RTU, FTP, XML, SNMP.
Интеллектуальный контроллер SM 160-02M

## Slide 9
Комплексное решение по защите информации в ИСУЭ
Протестировано и соответствует требованиям ПП РФ №890 от 19.06.2020 г.
Имеет положительное заключение ФСБ России № 149/3/2/22433 от 29.12.2023 г. по оценке корректности встраивания СКЗИ IT SM М в УСПД.
Удовлетворяет требованиям к СКЗИ по классу КС3 и может использоваться за пределами контролируемой зоны.
Удовлетворяет требованиям к средствам электронной подписи, утверждённым Приказом ФСБ России от 27.12.2011 г. № 796 по классу КС3.
Интеллектуальный контроллер SM160-02М (ООО Завод «Промприбор», входящее в ГК «Системы и Технологии»).
Встраиваемый Криптомодуль СКЗИ «IT SM» версии 1.0. Исполнение 2 (АО «НТЦ Фискальная безопасность»).
Криптошлюз «КриптоПро NGate» (ООО «Крипто Про»).
Готово к внедрению на объектах
Для защиты информации на канале связи между ИВК и ИВКЭ необходимо применение сертифицированных ФСБ России средств криптографической защиты информации (СКЗИ).
Требования ПП РФ №890 от 19.06.2020 по защите информации ИСУЭ.
Базовая модель угроз ИСУЭ Министерства энергетики РФ.
Интеллектуальный контроллер SM 160-02M c СКЗИ по классу КС3

## Slide 10
Основные характеристики и функциональные особенности
  Полное соответствие правилам доступа к минимальному набору функций интеллектуального учёта электроэнергии, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890» и требованиям СТО 34.01.-5.1-009-2021.
  Наличие исполнений для установки в щиток и на опору (Split).
  Прозрачная клеммная крышка.
  Встроенный либо выносной дисплей.
  Резервируемые интерфейсы передачи данных RS-485, GSM, NB IoT, PLC, RF-433, RF-868 и т.д.
  Фиксация фактов несанкционированного доступа.
  Измерение активной и реактивной энергии в двух направлениях (приём и отдача) и по модулю.
  Срабатывание реле управления нагрузкой:
  — по внешней команде;
  — по превышению заданных пределов параметров сети;
  — по превышению заданного предела ограничения энергопотребления;
  — при попытке несанкционированного доступа.
  Протокол обмена данными по цифровым интерфейсам согласно спецификации ПАО «Россети» - «СПОДЭС».
  Инициативная передача данных по факту возникновения события (вскрытие клеммной крышки, воздействие магнитным полем, пропадание напряжения).
Счётчики статические однофазные активной и реактивной электрической энергии ST 1000-9 непосредственного включения предназначены для измерения и учёта активной и реактивной электрической энергии в однофазных двухпроводных сетях переменного тока промышленной частоты в многотарифном режиме. Счётчики используются в составе автоматизированных систем учёта и управления.
Однофазные счётчики электроэнергии КВАНТ ST 1000-9
Notes: Нужны фото PLC модема и радио F1/F2

## Slide 11
Трёхфазные счётчики электроэнергии КВАНТ ST 2000-12
Счётчики статические трёхфазные активной и реактивной электрической энергии ST 2000-12 непосредственного и трансформаторного включения предназначены для измерения и учёта активной и реактивной электрической энергии в трёхфазных четырёхпроводных сетях переменного тока промышленной частоты в прямом и обратном направлениях в многотарифном режиме. Счётчики могут использоваться в составе автоматизированных систем учёта и управления.
Основные характеристики и функциональные особенности
  Полное соответствие правилам доступа к минимальному набору функций интеллектуального учёта электроэнергии, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890» и требованиям СТО 34.01.-5.1-009-2021
  Наличие исполнений для установки в щиток и на опору (Split).
  Прозрачная клеммная крышка.
  Встроенный либо выносной дисплей.
  Резервируемые интерфейсы передачи данных RS-485, GSM, NB IoT, PLC, RF-433, RF-868, Ethernet и т.д.
  Фиксация фактов несанкционированного доступа.
  Измерение активной и реактивной энергии в двух направлениях (приём и отдача) и по модулю.
  Срабатывание реле управления нагрузкой:
  — по внешней команде;
  — по превышению заданных пределов параметров сети;
  — по превышению заданного предела ограничения энергопотребления;
  — при попытке несанкционированного доступа.
  Протокол обмена данными по цифровым интерфейсам согласно спецификации ПАО «Россети» - «СПОДЭС».
  Инициативная передача данных по факту возникновения события (вскрытие клеммной крышки, воздействие магнитным полем, пропадание напряжения).
Notes: Нужны фото PLC модема и радио F1/F2

## Slide 12
Основные характеристики и функциональные особенности
  Унифицированное исполнение моноблок и СПЛИТ, аппаратная часть идентичная.
  Замена модулей связи без необходимости вскрытия корпуса прибора.
  Измерение активной и реактивной энергии в двух направлениях (приём/отдача) и по модулю.
  Фиксация попыток и фактов несанкционированного воздействия и доступа.
  Резервируемые интерфейсы передачи данных RS-485, GSM, NB IoT, RF-433, RF-868, Ethernet.
  Срабатывание реле управления нагрузкой:
    по внешней команде,
    по превышению заданных пределов параметров сети,
    по превышению заданного предела ограничения энергопотребления,
    при попытке несанкционированного доступа.
  Измерение и расчёт необходимых параметров работы в режиме реального времени (небаланса суммы фазных токов и тока в нулевом проводе, линейных напряжений, активной и реактивной электроэнергии в двух направлениях и т.д.).
  Ведение архивов значений энергии и мощности.
  Ведение журналов событий.
  Измерение параметров качества электрической сети.
  Протокол обмена данными по цифровым интерфейсам согласно спецификации ПАО «Россети» - «СПОДЭС».
  Инициативная передача данных по факту возникновения события (вскрытие клеммной крышки, воздействие магнитным полем, пропадание напряжения).
Счётчики электрической энергии однофазные многофункциональные для измерения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления по дифференцированным во времени тарифам в однофазных сетях переменного тока промышленной частоты.
Однофазные счётчики электроэнергии КВАНТ СТ1 на отечественной элементной базе
Notes: Нужны фото PLC модема и радио F1/F2

## Slide 13
Трёхфазные счётчики электроэнергии КВАНТ СТ3 на отечественной элементной базе
Основные характеристики и функциональные особенности
  Унифицированное исполнение моноблок и СПЛИТ, аппаратная часть идентичная.
  Замена модулей связи без необходимости вскрытия корпуса прибора.
  Измерение активной и реактивной энергии в двух направлениях (приём/отдача) и по модулю.
  Фиксация попыток и фактов несанкционированного воздействия и доступа.
  Резервируемые интерфейсы передачи данных RS-485, GSM, NB IoT, RF-433, RF-868, Ethernet.
  Срабатывание реле управления нагрузкой:
    по внешней команде,
    по превышению заданных пределов параметров сети,
    по превышению заданного предела ограничения энергопотребления,
    при попытке несанкционированного доступа.
  Измерение и расчёт необходимых параметров работы в режиме реального времени (небаланса суммы фазных токов и тока в нулевом проводе, линейных напряжений, активной и реактивной электроэнергии в двух направлениях и т.д.).
  Ведение архивов значений энергии и мощности.
  Ведение журналов событий.
  Измерение параметров качества электрической сети.
  Протокол обмена данными по цифровым интерфейсам согласно спецификации ПАО «Россети» - «СПОДЭС».
  Инициативная передача данных по факту возникновения события (вскрытие клеммной крышки, воздействие магнитным полем, пропадание напряжения).
Счётчики электрической энергии трёхфазные многофункциональные для измерения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления по дифференцированным во времени тарифам в трёхфазных сетях переменного тока промышленной частоты.
Notes: Нужны фото PLC модема и радио F1/F2

## Slide 14: PLC-модем Link ST 300
Основные характеристики и функциональные особенности
  организации PLC-сети стандарта PRIME (для режима работы «координатор PLC-сети»);
  организации обмена данными по интерфейсу RS-232 (для режима «координатор PLC-сети»);
  повторение входящих PLC-пакетов данных для усиления сигнала/увеличения зоны покрытия;
  PLC-сети (для режима работы «ретранслятор (повторитель) PLC-сети»).
RF-модем Link ST 200
Основные характеристики и функциональные особенности
  передача запросов по радио каналу;
  обеспечение возможности локального сбора данных непосредственно на объекте автоматизации с помощью ноутбука (для модемов с питанием от USB);
  осуществление ретрансляции запросов и данных по радиоканалу (для режима работы «ретранслятор»);
  напряжение питания: 10-30 В;
  температурный диапазон: от -40 до +60 °С.
RF-модем Link ST200 предназначен для организации беспроводного канала связи в составе АИИС КУЭ, АСДУ и телемеханики, а также в других автоматизированных системах сбора данных с объектов автоматизации.
Модем содержит радио приёмопередатчик, работающий в частотных диапазонах 433,075-434,79 МГц и 868,7-869,2 МГц.
PLC-модем Link ST300 предназначен для организации сбора информации с электросчетчиков по силовой сети (PLC) с применением технологии PRIME и последующей передачи полученных данных на вышестоящий уровень систем автоматизации по интерфейсу RS-232.
Каналообразующее оборудование
Расширение функционала SM160-02М в части задач диспетчеризации и телемеханики
Notes: Нужны фото PLC модема и радио F1/F2

## Slide 15
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Расширение функционала SM160-02М в части задач диспетчеризации и телемеханики
Контроллеры ST 410
Контроллер ввода–вывода дискретных сигналов ST 410 предназначен для решения задач, связанных с построением распределенных систем: передача состояния входов телесигнализации (ТС) и управление по сигналам телеуправления (ТУ).
  Регистрация изменений состояния удалённого объекта по каналам телесигнализации (только контроллеры с каналами ТС).
  Выдача сигналов для управления удалённым объектом по каналам телеуправления (только контроллеры с каналами ТУ);
  Обеспечение гальванической развязки цепей телесигналов от цепей телеуправления (при наличии), цепей питания, внутренних цепей и интерфейса RS-485.
  Ведение собственного журнала событий о срабатывании датчиков дискретного входа.
  Поддержка протокол обмена MODBUS RTU.
  Электропитание — напряжение постоянного тока от 10 до 30 В.
  Диапазон температур от минус 10 до плюс 60 °С.
  Контроллер является восстанавливаемым, многофункциональным изделием, рассчитанным на непрерывный режим работы без постоянного обслуживающего персонала.
Notes: Рассказать про функционал наших доп. устройств ST 410?450?500/

## Slide 16
Модули ввода-вывода дискретных сигналов
Контроллеры ввода-вывода ST 450
Расширение функционала SM160-02М в части задач диспетчеризации и телемеханики
Контроллеры ввода-вывода ST 450 предназначены для работы в составе контролируемых пунктов (КП) телемеханики или в ячейках комплектного распределительного устройства (КРУ) распределительных, соединительных и трансформаторных подстанций электрических сетей с классами напряжений 6, 10, 20 кВ, в составе панелей телемеханики подстанций с классами напряжений 35-110 кВ в системах сбора, приёма и передачи информации (СППИ) и диспетчерского управления.
  Сбор информации о состоянии двухпозиционных объектов (ТС) с привязкой к реальному времени.
  Измерение температуры окружающей среды с помощью выносного датчика по интерфейсу 1-Wire.
  Передача данных, приём команд по каналам связи (поддержка протоколов ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104, МЭК 61850-8-1).
  Синхронизация часов реального времени по протоколам МЭК 60870-5-101/104 и SNTP.
  Хранение журналов срабатывания сигналов ТС с присвоением метки времени.
  Хранение собственных журналов событий.
Notes: Рассказать про функционал наших доп. устройств ST 410?450?500/

## Slide 17
Оборудование для расширения функционала SM160-02M для задач диспетчеризации и телемеханики
Многофункциональный измерительный преобразователь ST 500
Многофункциональный измерительный преобразователь ST 500 предназначен для измерения параметров трёхфазной сети, телесигнализации состояния объектов, телеуправления объектами с передачей данных и приёмом команд по цифровым интерфейсам RS-485 и Ethernet с использованием стандартных протоколов обмена информацией ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1, СПОДЭС (IEC 62056 DLMS/COSEM).
ST500-M1 предназначен для установки в закрытые низковольтные части ячеек RM6, либо в закрытые релейные части ячеек КСО, КРУ подстанций напряжения 6-20кВ.
ST500-M2 и ST500-M3 предназначены для установки в закрытые ячейки, а также в закрытые шкафы телемеханики подстанций 6-20 кВ, 35-110кВ.
Применяются в составе АСУ ТП ПС, ССПИ, СОТИАСО, АСТУЭ, АСУ Э и др.
Notes: Рассказать про функционал наших доп. устройств ST 410?450?500/

## Slide 18
Оборудование для расширения функционала SM160-02M для задач диспетчеризации и телемеханики
Адаптеры питания АП-07 (ионисторный промышленный ИБП)
Адаптер является многофункциональным устройством и предназначен для применения в автоматизированных системах и системах телемеханики.
  Основные функции, выполняемые адаптером:
  формирование резервированного (с подключением к встроенному ИБП) напряжения на выходе V1 для питания внешних устройств (только в модификациях со встроенным ИБП);
  формирование нерезервированного напряжения на выходе V2 для питания внешних устройств;
  формирование резервированного (с подключением к встроенному ИБП) напряжения на выходе V3 для питания внешних устройств (только в модификациях со встроенным ИБП);
  ограничение входного напряжения 0,4кВ до безопасных величин (ограничение импульсных напряжений);
  контроль наличия напряжения питания на вводе в устройство и контроль остаточной ёмкости ИБП с формированием дискретных сигналов «Напряжения питания на вводе» и «Низкая остаточная емкость ИБП» (только в модификациях со встроенным ИБП).
  Условия эксплуатации:
  температура окружающей среды, от -40 до +70 °С;
  степень защиты корпуса IP20.

## Slide 19
Комплектные изделия с применением SM 160-02M для задач учёта, диспетчеризации и телемеханики
Устройства и комплексы телемеханики
Шкаф АТМ предназначен для размещения в нем контроллера УСПД, счетчика электроэнергии и дополнительного оборудования, необходимого для последующей работы в составе автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ).
В состав Шкафа АТМ входит ионисторный источник бесперебойного питания АП 07, позволяющей функционировать основному оборудованию при пропадании внешнего питания.
Рабочие условия эксплуатации Шкафа АТМ:
температура: от минус 40 до +60 °С
Степень защиты Шкафа АТМ соответствует IP54.
Средний срок службы Шкафа АТМ, не менее, лет: 20.
Модификации шкафов АТМ определяются требованиями Заказчика, объёмом необходимой информации и сигналов состояния собираемых с объекта (ТП).
Notes: Добавить фото большого шкафа АТМ!

## Slide 20
Функционал комплекса обеспечивает:
Позволяет создать ИСУ, объединяющую функционал АИИС КУЭ ОРЭ и РРЭ, ИСУЭ и систем диспетчеризации, на одной программной платформе.
Выполнен на основе отечественных программных продуктов, серверном и сетевом оборудовании, включая российское ПО «Пирамида 2.0».
Сбор данных с интеллектуального оборудования по разнородным каналам связи
Мониторинг состояния и управление объектами автоматизации
Обработку и предоставление информации потребителям через личный кабинет и в смежные информационные системы
ПАК «Пирамида» - построение единых ИВК
ПАК «Пирамида» — комплектное изделие для организации единых информационно-вычислительных комплексов (ИВК) автоматизированных систем

## Slide 21
Технологическая независимость КИИ
Кастомизация и простая интеграция
Компоновка под задачи и масштаб системы
Минимальные сроки запуска
Готовность и совместимость компонентов комплекса
Единая программная платформа «Пирамида 2.0»
ПАК «Пирамида» - защищенность и готовность к применению
Соблюдение ФЗ № 187 от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ».
Соответствие Указу Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности».
Исполнение требований ПП РФ № 890 о минимальном функционале ИСУ.
Гарантийное обслуживание и сопровождение всех программных и аппаратных компонентов в течение 3-5 лет в РФ вне зависимости от зарубежных компаний.

## Slide 22
Интеллектуальные системы учёта электроэнергии в соответствии с ПП РФ 890
АИИС КУЭ оптового рынка электроэнергии
Диспетчеризация и управление энергообъектами (SCADA, телемеханика)
Коммерческий и технический учёт энергоресурсов, воды, технических сред
Программная платформа для организации верхнего уровня цифровых систем
Опыт построения ИТ-инфраструктуры для центров сбора и обработки данных на базе отечественного стека решений
ПИРАМИДА 2.0 – защищенный отечественный продукт

## Slide 23
Масштабируемая архитектура
Полная кроссплатформенность
В Едином реестре Минцифры РФ № 1930
Поддержка СУБД
Поддержка ОС
Мобильные приложения
Веб-интерфейс
Соответствие Указу Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О технологическом суверенитете»
ПИРАМИДА 2.0 – актуальные технологии

## Slide 24
Готовность обслуживать миллионы точек учёта
Удобный доступ для пользователей
Интеграция со смежными системами
СПОДЭС всех версий для опроса счётчиков. ПОДИС для информационного обмена со смежными ИС. Универсальный интеграционный сервис (API) для передачи всех типов данных учёта, полного набора НСИ, событий.
Эффективные технологии обработки данных и горизонтального масштабирования сервисов для высокой производительности крупных территориально распределённых систем. Консолидация данных в единое хранилище.
Поддержка стандартов и протоколов ИСУ
Инвариантность к типам оборудования и каналам связи
Поддержка более 400 моделей оборудования. Работа с любыми каналами связи, в т.ч. с низкой пропускной способностью и отсутствием гарантии доставки.
Использование стандартных механизмов импорта/экспорта данных для интеграции с системами биллинга, управления активами, расчётными комплексами (1С, Omni-Us и др.). Возможность обмена напрямую и через интеграционные шины.
Функционал ИСУЭ по ПП РФ №890 и ФЗ №522
Отображение в личном кабинете данных потребления, параметров электросети, событий, нарушений с расширенным аналитическим функционалом.
Доступ к данным ИСУ для абонентов, корпоративных пользователей, подрядных организаций и смежных субъектов через унифицированный веб-интерфейс и нативные мобильные приложения.
ПИРАМИДА 2.0 – широкие отраслевые возможности

## Slide 25
Сокращение затрат на эксплуатацию систем за счёт большого числа вспомогательных диагностических подсистем и интерфейсов
Объединение средств автоматизации в единое информационное поле
Внедрение эффективной инфраструктуры для взаимодействия в компании и с внешними контрагентами
Высокий потенциал к модернизации и расширению автоматизированных систем
Обеспечение защищённости интеллектуальных систем и их данных от внешних угроз и внутренних ошибок
Круглосуточный сбор и обработка достоверной информации об энергопотреблении и состоянии объектов автоматизации
Максимальная адаптивность ПО к меняющимся требованиям, постоянно развивающийся отраслевой функционал
Поддержка актуального законодательства, отраслевых нормативов и стандартов
ПИРАМИДА 2.0 – эффективное управление АС

## Slide 26
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АРМЕНИИ
Масштаб систем
20 млн. точек учёта
755 тыс. точек учёта
500 тыс. точек учёта
500 тыс. точек учёта
1 млн. точек учёта
500 тыс. точек учёта
60 тыс. точек учёта
70 тыс. точек учёта
120 тыс. точек учёта
100 тыс. точек учёта
300 тыс. точек учёта
455 тыс. точек учёта
65 тыс. точек учёта
2 тыс. точек учёта
8 тыс. точек учёта
47 тыс. точек учёта
75 тыс. точек учёта
150 тыс. точек учёта
40 тыс. точек учёта
20 тыс. точек учёта
40 тыс. точек учёта
Масштаб систем
Масштаб систем
ПИРАМИДА 2.0 – тысячи внедрений в России и СНГ
Энергокомпании, госкорпорации, промышленные предприятия и организации ЖКХ

## Slide 27
Доступно для Android
Пирамида Потребитель
Функции личного кабинета с доступом потребителей к данным учёта энергоресурсов в инфраструктуре ПО «Пирамида 2.0».
Пирамида Наряды
Автоматизация обходов, монтажа и обслуживания приборов учёта энергоресурсов в инфраструктуре ПО «Пирамида 2.0»
ПИРАМИДА 2.0 – мобильные приложения

## Slide 28
Полный каталог Компании
Подробнее о ПО «Пирамида 2.0»
Подробнее о Компании
Группа Компаний «Системы и Технологии:
время надёжных технологий

## Slide 29
Главный офис 600014, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, д. 8А
Телефоны (4922) 33-67-66, 33-79-60, 33-93-68 Электронная почта st@sicon.ru
Офис в Москве г. Москва, Краснопресненская наб. 12, офис 920